FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Końskowola

Siedziba: Urząd Gminy Końskowola, ul. Pożowska 3a, 24-130 Końskowola

Godziny pracy: pon., wt., czw., pt. 7.00 do 15.00, śr. – 9.00 do 17.00

telefon:  81/  881- 62- 01       fax: 81/ 881- 62- 02

e-mail : ugkonskowola@post.pl ,   inwestycje@konskowola.info.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	……………...........................................................................

Adres:		.........................................................................................

telefon 	…………………………………          fax   .…………………………………

NIP: 		.........................................................................................

REGON: 	……………………………………………….......................................

Zobowiązanie Wykonawcy:

oferujemy realizację zamówienia pn.: „Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetonowych typu MON na drodze gminnej w miejscowości Skowieszyn na odc. 750 mb.

za cenę

brutto ………………… zł

(słownie :.................................................................................................................................zł)

1. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni płyt drogowych, żelbetonowych typu MON na drodze gminnej w miejscowości Skowieszyn na odcinku 750 mb. 
Należy dostarczyć i zastosować płyty drogowe typu „MON” (500 sztuk) tj. prefabrykowane płyty żelbetowe w postaci prostokątnej płyty (bez otworów) o wymiarach 100*300*15cm wyprodukowane z betonu minimum C23/30, podwójnie zbrojone drutem fi 8(12) lub siatką, wykonane według normy PN-EN 13369:2013-09E Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu.

Płyty powinny posiadać APROBATĘ TECHNICZNĄ WYDANĄ PRZEZ Instytut Badawczy Dróg i Mostów, lub inny dokument, który potwierdza jakość i parametry techniczne płyt drogowych.

Dokument ten należy przedłożyć przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej zgodnie z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste.

Płyty należy ułożyć na drodze gminnej w miejscowości Skowieszyn na odc. 750 mb. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania  przedmiotu zamówienia (w tym transportu).

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia przedmiar robót zawarty w załączniku nr 1 do zapytania.

2.    Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

3.    Warunki płatności …………..(minimum 7 dni) przelewem na konto wykonawcy wskazane na fakturze.

4.     Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 września 2017

5.     Oświadczamy, że nie/ jestem płatnikiem podatku VAT.

6.     Data ważności oferty ……………….. (min. 30 dni)

......................................, dnia …........................

.................................................................

(Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)